## Postup při sanaci studny

- Odstraníme zákrytovou desku a otevřeme studnu.

- Instalujeme čerpací zařízení (kalové čerpadlo).

- Pokud jde o běžné čištění studny, pokračujeme podle bodu 7.

- Důkladně mechanicky (např. kartáčem) očistíme vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Důkladně opláchneme čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpáme. Veškerou vyčerpanou vodu v průběhu asanace odvádíme do odpadu nebo dostatečně daleko od studny po sklonu terénu, aby se zabránilo druhotnému znečištění vody ve studni, ale i okolních studní! Není-li to možné nebo obsahuje-li voda vysokou koncentraci dezinfekčního přípravku, je nutné ji odvézt cisternou do čistírny odpadních vod, aby nedošlo k poškození vegetace a půdního prostředí.

- Omyjeme vnitřní stěny studny a čerpací zařízení koncentrovanějším roztokem desinfekčního prostředku, který obsahuje chlor (chlornan sodný 0,5 %, roztok chlorového vápna 10 %). Pozor - pracujeme v gumových rukavicích! Pokud chlorový roztok nestačí důkladně umýt stěny, použijeme mýdlový roztok. Při ředění/dávkování postupujeme dle doporučení výrobce.

- Opláchneme čistou vodou a vodu vyčerpáme.

- U nezasažených studní (př.záplavy,bahno,atd.) odčerpáme vodu ze studny asi na 1 m výšky vodního sloupce. Přechlorujeme vodu dezinfekčním přípravkem (nejlépe na bázi chloru) a myjeme stěny zpětným proudem silně přechlorované vody. Úplně vyčerpáme vodu ze studny. Před vstupem do studny - viz bod 5.

- Odstraníme stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek). Vytěžíme kal a bahno ze dna studny okovem, odstraníme případné pevné součásti, pečlivě vyčistíme dno studny. Čistíme vtokové otvory na dně studny.

- Vyspravíme stěny studny podle druhu jejího zdiva - skruže, cihly, kameny. U skružených studní opravíme spárování mezi skružemi.

- Provedeme konečné mytí stěn a dna studny, vodu vyčerpáme.

- Vrátíme pokryv dna, nejlépe nový štěrk nebo hrubozrnný písek, v nouzi též důkladně propraný starý.

- Necháme studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračujeme v čerpání až do vymizení zákalu.

- Demontujeme čerpací zařízení včetně přípojky elektrického proudu a veškeré součástky,které přišly do kontaktu s původní vodou důkladně  propláchneme v roztoku desinfekčního prostředku (př.SAVA), který jsme rozředily v čisté nezasažené vodě. Ředění dle doporučení výrobce.

- Do nově napuštěné studny po sanaci přidáme prostředek pro dezinfekci pitné vody podle návodu k použití. U chlorových preparátů udržujeme obsah volného chloru na 0,5 – 1 mg/l. Je možno též použít dezinfekční prostředky na bázi koloidního stříbra (Sagen). Desinfekční prostředek musí působit nejméně 24 hodin, v případě Sagenu 48 hodin. Po několika hodinách odpustíme trochu vody a tím načerpáme vodu ze studny za účelem dezinfekce též do rozvodního potrubí (doporučujeme celý bod 14. udělat ve večerních hodinách, tak aby desinfekční prostředek mohl působit přes noc).

- Uzavřeme studnu zákrytovou deskou.

- Asi za 1 až 2 týdny necháme provést alespoň krácený rozbor pitné vody.

- V případě zájmu o rozbor vody můžete kontaktovat v okolí Znojma:

Zdravotní ústav, p.Vahala, tel.734/185 025

VAS a.s., laboratoř, p.Baštová, 731/607 318

Výše popsaný způsob je samozřejmě možné použít pouze u šachtových studní. U studní vrtaných je svépomocně možné maximálně studnu vyčerpat a dezinfikovat. Další práce je nutné přenechat odborné firmě, která má i možnost prohlédnout vrt pomocí speciální televizní kamery (v případě, že je to potřeba).